## Slide 1: Elektronika pre ATLAS experiment
Notes: Jaroslav Bán

## Slide 2: Predstavenie
Ing. Jaroslav Bán, CSc. vedecký pracovník ÚEF SAV Košice a senior stuff associate na Columbia University, New York, USA pracujúci na vývoji elektroniky pre experimenty vo fyzike vysokých energií.
Vyvinul som elektroniku, ktorá pracovala v experimentoch s ťažkými iónmi v Cerne, H1 experimente v Desy Hamburg, DO experimente vo Fermilabe a stále výborne pracuje v Atlas experimente v Cerne.
Vyvíjam radiačne odolné AD prevodníky pre Atlas trigger a Phase II upgrade.

## Slide 3: Úvod
Prednáška bude diskutovať iba radiačne odolnú elektroniku vyvinutú pre Atlas experiment:
„Studená elektronika“ pre hadrónový end-cap Atlas-u
Front-end elektronika pre Larg kalorimeter Atlas-u
Radiačne odolný AD prevodník pre trigger a upgrade Atlas-u

## Slide 4: „Studená elektronika“ pre hadrónový end-cap Atlas-u
Atlas experiment

## Slide 5
Atlas experiment
Hadronic End-Caps
Larg kalorimeter
(barel + 2 EC)

## Slide 6: Atlas end-cap

## Slide 8: Vnútro end-capu
Za normálnych
podmienok
napnené
tekutým argónom
(-200C).

## Slide 9: “Studená” elektronika vnútri end-capu
Dosky
„studenej
elektroniky“

## Slide 10: Púzdro BB96 (Ga-As) chipu
Základný
stavebný
prvok
(12x12mm)

## Slide 11: BB-96 chip schematics
1 um GaAs
technológia
Predzosilňovač
Sumačný zosilňovač

## Slide 12: BB96 charakteristika

## Slide 13: „Studená elektronika HEC“
Elektronický obvod čípu BB96 bol navrhnutý tak aby fungoval v radiácii a veľkom rozsahu teplôt (-200 + 30 C)
Studená elektronika (-200C) vyvinutá v roku 1996
Inštalovaná v roku 2003-4 a doteraz predstavuje najväčší prevádzkovaný „studený “elektronický systém na svete
Roky fungovania v Larg a radiácii povrdzujú dosiahnutie plánovaných parametrov a výkonnosti elektroniky

## Slide 14: Front-end elektronika pre Larg
FEB

## Slide 15: Larg kalorimeter

## Slide 16: FE crate

## Slide 17: Front-end board
Tvarovacie zosilňovače
Analogove zosilňovače
AD prevodníky
Analógové pamäte
Digitálne pocesory
Časovanie celej dosky
Optický výstup

## Slide 18: Front-end board
Regulátory zdojov
Obvody pre triggrovaciu logiku

## Slide 19: Front-end elektronika
FEB doska predstavuje supercitlivú elektroniku s dynamickým rozsahom 16bit (merajúca prúdy v rozsahu nA - 10mA) a 12 bitovou presnosťou
Vodou chladený (70W na dosku), radiačne odolný elektronický sytém skladajúci sa z 1560 dosiek
Korelovaný šum celého systému je okolo 5% bieleho šumu
Larg FEB systém je kľúčový pre experiment Atlas

## Slide 20: Rad-hard ADC pre trigger and upgrade
Nevis09 chip
  Operational trans-conductance amplifier (OTA) circuit developed
    DC gain of > 80 dB, UGB of >450MHz, power ~8mW, VDD=2.5V
    The design (schematics and layout) stayed unchanged in all the next chips
  S/H circuit developed
  Confirmed understanding of the technology (IBM CMOS 8RF 130nm)

## Slide 21: Rad-hard ADC pre trigger and upgrade
Nevis10 chip
  2channels of 4MDACs working in pipeline mode
  Gain selection structure implemented to test high resolution ADC using gain selection algorithms
    R&D for phase-2
  MDAC circuit with 12 bit performance developed
    Flip-around architecture
    Bottom plate sampling to 1pF capacitors
    subADC with separate sampling
    Flash comparator sized to comfortably meet subADC offset requirements
    1.5 bits/stage, i.e. 3 possible codes to resolve one bit → digital error correction to compensate for technology limitations (cap m
    atching, gain,…)

## Slide 22: Rad-hard ADC
Nevis10 layout
MDAC block diagram (subADC not shown here)

## Slide 23: Rad-hard ADC
Nevis12 chip : a big step toward the final design
  2 channels of 12 bit ADC
    four (scaled down) 1.5b MDACs followed by 8 bit SAR unit
  Two clock system (640MHz and 40MHz) with no PLL on the chip
  Output data serializer unit
  Foreground calibration constants computed outside the chip
  Digital data processing unit
    Triple redundant calibration constants stored/used on chip
    Digital correction on the chip
  8 bit synchronous SAR unit
    Synchronous operation at 640 MHz

## Slide 24: Rad hard ADC (Nevis13)
Final Layout
  3.6mmx3.6mm
  120 die pins
  48 GND down-bonds
  72pin QFN package

## Slide 25: Rad-hard ADC
Nevis13 chip features
  4 channels of 12bit ADC (4MDACs and 8bit SAR)
  Sampling information derived from the rising edge of differential input SLVS 40MHz clock
  Fast clock generated internally by PLL
  Differential signal input of 2.4V FS with 1.25V common mode voltage
  Reference voltages available on the I/O pins
  Band-gap circuit designed at Cern
  Power supply voltages: 1.2V and 2.5V
  Conversion result available 87.5ns after sampling
  Data sent out serially using 320MHz DDR SLVS clock signaling
  Special “frame” signal marks MSB of shifted data
  Calibration constants computed outside and applied inside the chip
  I2C interface (1.2V signaling) allows to control all internal functions of the chip
  Power dissipation of ~43mW/channel (preliminary measurement on few chips)

## Slide 26: Rad hard ADC
Vyvýjaný pre budúce experimentovanie na Atlase
Nevis13-Nevis14 bude použitý v blízkej budúcnosti pre triggrovací systém Larg kalorimetra
Úsilie slúži aj pre vývoj AD prevodníka pre budúcu generáciu FEB elektroniky

## Slide 27: Záver
Cern represents a hope for Slovak young people to become „best of the best“ engineers
Take the chance before you and make your life challenging, hard and sometimes difficult
This is the one of few things you will be proud of at the end of your life