## Slide 1: Ako sa kontrolujú obrovské detektory v CERNe?
Peter Chochula, Európske centrum jadrových výskumov v Ženeve
Ján Jadlovský, Technická Univerzita Košice
Okná CERNu dokorán, Košice, Jún 2015

## Slide 2: O čom budeme hovoriť?
ZAPNI
Vypnuté
ZAPNI
Zapnuté

## Slide 3: O čom budeme hovoriť?
ZAPNI
Vypnuté
ZAPNI
Zapnuté
Je to také jednoduché ?
(… asi nie, ináč by sme si nemali o čom hovoriť...)

## Slide 4: Čo ideme kontrolovať?

## Slide 5: Takto nejako vyzerá rozpad Higgsovho bozónu

## Slide 6: A toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 7: A toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 8: Aj toto je kamera, ktorá to videla (ATLAS - CERN)

## Slide 9: Aj toto je kamera, ktorá to videla (CMS- CERN)

## Slide 10: Aj toto je kamera, ktorá to videla (CMS- CERN)

## Slide 11: Takto nejako vyzerali procesy v kvapke prahmoty milióntinu sekundy po vzniku Vesmíru (pri teplote 100 000 krát vyššej než v strede hviezd)

## Slide 12: A táto kamera to zaznamenala (ALICE- CERN)
Detektor:
Rozmery: 16 x 26 m (niektoré komponenty sú nainštalované >100m miesta zrážky)
Hmotnosť: 11,000 ton
Počet sub-detektorov: 20
Magnety: 2
Kolaborácia
Členovia: >1500
Inštitúty: >140
Krajiny: >37

## Slide 13: ALICE – Heavy ion experiment at LHC

## Slide 14: ALICE – Heavy ion experiment at LHC

## Slide 15: Experiment sa skladá zo sub-detektorov
Každý má svoju úlohu (meranie polohy, energie, typu častice...)
Výsledna informácia sa poskladá z čiastkových údajov

## Slide 16: ... od malých ...
Pixlový detektor ALICE
1200 čipov
10 000 000 pixlov
50 miliónov konfiguračných parametrov

## Slide 17: ... cez väčšie ... (TPC ALICE)

## Slide 18: ... až po ALICE

## Slide 19: Takže zapnutie sa nám komplikuje
ZAPNI
Vypnuté
ZAPNI
Zapnuté
ZAPNI
ZAPNI
ZAPNI
Zapnuté
Zapnuté
Zapnuté

## Slide 20: A čo to zapíname?

## Slide 21
Magnety
Napájacie zdroje
Chladiace systémy
Senzory (teplota, tlak, radiácia)
Logické kontroléry...

## Slide 22
ETHERNET
EASYNET
CAN
JTAG
VME
RS 232
Custom links…
PROFIBUS
Elektronika pre spracovanie dát
Detekčné moduly
Riadiace obvody
So všetkými komunikujeme cez rozličné dátové zbernice

## Slide 23
Súčasné zariadenia sú natoľko inteligentné, že kým do nich nenahráme konfiguračné dáta, nevedia ani ako sa zapnúť

## Slide 24: Takže zapnutie sa nám komplikuje
ZAPNI
Vypnuté
ZAPNI
Zapnuté
ZAPNI
ZAPNI
ZAPNI
Zapnuté
Zapnuté
Zapnuté
Skonfiguruj
Skonfiguruj
Skonfiguruj
Skonfiguruj

## Slide 25: Takže zapnutie sa nám komplikuje
Zapnuté
Zapnuté
Zapnuté
Zapnuté
ZAPNI
Vypnuté
ZAPNI
ZAPNI
ZAPNI
ZAPNI
Skonfiguruj
Skonfiguruj
Skonfiguruj
Skonfiguruj
Základná konfigurácia pre ALICE obsahuje > 1GB surových parametrov
Väčšina parametrov sa píše paralelne do viacerých zariadení
Najväčšia časť konfiguračných parametrov sa získava on-line

## Slide 26
A keď už máme čo zapnúť, ako to spravíme?

## Slide 27
UI
UI
Control
API
Data
Event
Driver
Driver
UI
UI
Control
API
Data
Event
Driver
Driver
DIST
DIST
Jadro kontrolného systému tvorí SCADA produkt WINCCOA (SIEMENS)
Základný systém sa skladá z manažérov
  Špecializované moduly s presne definovanými úlohami
Viacero WINCCOA systémov je prepojených do jedného distribuovaného systému
100 WINCC OA systémov
>3000 manažérov

## Slide 28
Pre každý detektor vytvoríme autonómny systém

## Slide 29
Centrálny systém je pripojený na všetky detektorové systémy a má plnú kontrolu nad ich fungovaním

## Slide 30
Centrálna databáza
Centrálny servis obsahuje ~170 serverov
  Riadiace počítače pre WINCC OA a Frontend sevisy
  ORACLE databáza
  Úložisko dát
  IT infraštruktúra (sieť, PDU , UPS ...)
ORACLE úložisko:
256 TB
Úložisko dát
120 TB
Riadiace počítače

## Slide 31
WINCC
WINCC
WINCC
Komunikačné rozhranie
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
DRIVER
DRIVER

## Slide 32: Hotovo?

## Slide 33: ALICE Silicon Pixel Detector (SPD)
2 vrstvy
  Vzdialenosť iba 2.5 cm a 7 cm od zväzkov
  10 000 000 pixlov kontrolovaných 1200 čipmi
    Špeciálna technológia pre pripevnenie čipov – bump bonding
Tepelné straty 1.3kW
  Totálna hrúbka detektora (200+150)μm
  Vzrast teplory 10C/s v prípade výpadku chladenia
    Ostáva menej ako 1 minúta na reakciu, ináč dôjde k nezvratnému poškodeniu detektora !

## Slide 34: ALICE Transition Radiation Detector (TRD)
> 500 komôr, 760 m2
28 m3 plynovej zmesi na báze Xe
1.2M elektronických kanálov
  65000 MCM
  17TB/s surových dát
  250 000 procesorov
89 napájacích zdrojov
  ~65 kW tepelné straty
DCS control board
(~750 použitých v ALICE)
Čítacie karty
1 zo 65000 MCMs

## Slide 35
VYPNUTÉ
VYPNUTÉ
Niektoré detektory musia byť chladené než zapneme napätia
A*L*E
Iné detektory zmrznú ak nemáme najskôr zapnuté napätie
ABRAKA
DABRA
Niektoré atomárne akcie vyžadujú komplexnú logiku:
Neskonfigurované čipy môžu zhorieť ak zapneme napätie
A*L*E
Väčšina čipov sa dá skonfigurovať až po zapnutí
ZAPNUTÉ
ZAPNUTÉ
ZAPNI
Skonfiguruj
ZAPNI
Skonfiguruj

## Slide 36: Ako vie operátor čo treba kedy a v akom poradí urobiť?

## Slide 37
Central control
Detector
Subsystem
Device
Hierarchický prístup
Základom je CERN toolkit (SMI++)
Každý uzol sa modeluje ako konečný automat
Model integrovaný s WINCC OA

## Slide 38: Centrálny strom ALICE
1 centrálny DCS uzol
25 systémov
130 subsystémov
50000 kontrolovaných uzlov

## Slide 39: Partície
ALICE kontroluje jediný operátor
Problematická časť je odpojená od systému
Expert kontroluje odpojenú časť na diaľku

## Slide 40
Určité operácia LHC môžu byť nebezpečné pre ALICE
Detektory sa musia pripraviť na nebezpečné situácie (zmena napätie, iná konfigurácia)
ALE !!!!!!!!……
Odpojené časti nereagujú na príkazy operátora!
DET
HV
LV
FEE
…
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
DCS
DET
VHV
HV
LV
…
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

## Slide 41
VYPNUTÉ
ZAPNUTÉ
VYPNUTÉ
ZAPNUTÉ
Som na to autorizovaný?
Je chladenie OK?
Je LHC OK
Sú magnety OK?
V akom stave je zvyšok ALICE, berieme dáta ?
Je radiácia OK?
.......
.......
Pôvodne jednodychý problém sa komplikuje.
Musíme vziať do úvahy odpojené časti a závislosti medzi systémami.
ZAPNI
ZAPNI

## Slide 42
WINCC
WINCC
WINCC
Komunikačné rozhranie
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
DRIVER
DRIVER

## Slide 43
Koncept FSM popisuje správanie sa kontrolovaných komponentov, ale môže byť zložitý pre operátora
Riziko ľudskej chyby
Sada intuitívnych grafických panelov sprostredkúva interfejs medzi operátorom a ALICE

## Slide 45: The FSM Tools are available from the DCS UI
FSM OVERVIEW
FSM TREE BROWSER
FSM CONTROL

## Slide 46: FSM CONTROL
1. Clicking on the FSM button
2. Will open the FSM control panel
3. For the active browser tree node
System
Command
Lock

## Slide 47: The Alert and Event Screen (AES)
Každá monitorovaná hodnota sa porovná s nastavenými limitmi
V prípade anomálie je operátor informovaný prostredníctvom špeciálneho interfejsu
AES obsahuje všetky údaje o anomálii a inštrukcie pre operátora
V prípade neskorej reakcie operátora zasiahne bezpečnostný systém a ohrozená časť detektora sa vypne

## Slide 48: The Alert and Event Screen (AES)
Alarm class
Datapoint generating the alarm
Datapoint alias (logical name)
Alarm text
Alarm status
Datapoint value
Acknowledged ?
Time alarm was triggered

## Slide 49
WINCC
WINCC
WINCC
Komunikačné rozhranie
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
WINCC
DRIVER
DRIVER

## Slide 50: Kontext kontrolného systému ALICE v CERNe
25 autonómnych systémov
120 WINCC OA systémov
>130 subsystémov
1 000 000 kontrolovaných parametrov
1200 zariadení na sieti DCS
170 serverov
>750 špecializovaných počítačov

## Slide 51: Fajn, už vieme zapnúť experiment. Takže čo vlastne ďalej robí kontrolný systém?

## Slide 52: Kontrolný systém experimentu
Zodpovedný za bezpečnú prevádzku experimentu
  Bezpečnosť ľudí
  Bezpečnosť zariadení
Zodpovedný za stabilnú prevádzku experimentu
Zodpovedný za nepretržitú prevádzku experimentu
Funguje autonómne, môže byť riadený jediným operátorom
Kde je to možné, používa priemyselné štandardy
Je vybudovaný ako spolupráca medzi ústavmi participujúcimi na experimente a CERNom

## Slide 53: Záver
Asi toľko som chcel povedať na úvod......

## Slide 54: Research center of modern control techniques and industrial informatics
kyb.fei.tuke.sk/laben

## Slide 55
alice distributed control system (DCS) overview

## Slide 56: Distributed Control System Infrastructure at the DCAI FEEI

## Slide 57: Research Center of CMCT&II Laboratories
Laboratory of Mechatronic Systems (V142)
RCMCT&II
Laboratory of Cybernetics (L513)
Laboratory of Production Lines and Image Recognition (V147)
Laboratory of Robotics (V134)
Laboratory of Technological Process Control (V144)
Laboratory of Computer Control System Design (V101b)
V142
V147
V101b

## Slide 58: Laboratory Model BACKGROUND FOR TECHNICOM project (1)

## Slide 59: Laboratory Model BACKGROUND FOR TECHNICOM project (2)

## Slide 60: International project – collaboration with Cern
October 12, 2012 - TUKE accepted as an associate member of ALICE (CERN)
FEEI TU team is composed of the members of CMMC&II
so far, we have focused on the optimization of the data exchange interface between online and offline databases (AMANDA)

## Slide 61: ALICE DCS

## Slide 62: Distributed System Amanda Server 3

## Slide 63
ALICE Inner Tracking System Upgrade

## Slide 64
HIC includes three main subsystems:
Cooling control system (CCS)
FED control system (FCS)
Power Control System (PCS)
ALICE Inner Tracking System Upgrade of the Hybrid Integrated Circuit test system

## Slide 65: Research center of modern control techniques and industrial informatics
kyb.fei.tuke.sk/laben